## Slide 1: Módulo 1: Las redes en la actualidad
Introducción a Redes v7.0 (ITN)
Notes: Programa de la Academia de Redes de Cisco
Introducción a Redes v7.0 (ITN)
Módulo 1: Redes hoy

## Slide 2: Objetivos del módulo
Título del módulo: Las redes en la actualidad
Objetivo del Módulo: Explicar los avances en las tecnologías modernas.
Título del tema | Objetivo del tema
Las redes afectan nuestras vidas | Explique la forma en que las redes afectan nuestra vida diaria.
Componentes de la red | Explique la forma en que se utilizan los dispositivos host y de red.
Topologías y representaciones de red | Explique las representaciones de red y cómo se utilizan en las topologías de red.
Tipos mas comunes de redes | Compare las características de los tipos comunes de redes.
Conexiones a Internet | Explique la forma en que las LAN y las WAN se interconectan a Internet.
Redes confiables | Describa los cuatro requisitos básicos de una red confiable.
Tendencias de red | Explique la forma en que las tendencias, como BYOD, la colaboración en línea, la comunicación de video y la computación en la nube, están cambiando el modo en que interactuamos.
Seguridad de redes | Identificar algunas amenazas y soluciones de seguridad básicas para todas las redes.
El profesional de TI | Explique las oportunidades de empleo en el campo de las redes.
Notes: 2
1 – Redes hoy
1.0.2 – ¿Qué aprenderé a hacer en este módulo?

## Slide 3: 1.1 Las redes afectan nuestras vidas
Notes: 1 – Redes hoy
1.1 – Las redes afectan nuestras vidas

## Slide 4
La comunicación es casi tan importante para nosotros como el aire, el agua, los alimentos y un lugar para vivir. En el mundo actual, estamos conectados como nunca antes gracias al uso de redes.
Las redes en la actualidad Las redes nos conectan
Notes: 1 – Redes hoy
1.1 – Las redes afectan nuestras vidas
1.1.1 — Las redes nos conectan

## Slide 5: Las redes en la actualidad No hay límites
Tecnología como agente de cambio
Un mundo sin fronteras
Comunidades globales
Acceso a la información en cualquier momento, desde cualquier lugar
Notes: 1 – Redes hoy
1.1 – Las redes afectan nuestras vidas
1.1.3 Sin límites

## Slide 6: 1.2 Componentes de red
Notes: 1 – Redes hoy
1.2 – Componentes de red

## Slide 7: Componentes de Red Dispositivos terminales
Cada computadora en una red es un host o dispositivo final.
Los servidores son computadoras que proporcionan información a otros dispositivos finales. Ej: servidores de correo electrónico, servidores web o servidores de archivos.
Los clientes son equipos que envían solicitudes a los servidores para recuperar información o solicitar servicios. Ej:
  Página web desde un servidor web.
  correo electrónico desde un servidor de correo electrónico
Tipo de servidor | Descripción
Correo electrónico | El servidor de correo electrónico ejecuta un software de servidor de correo electrónico. Los clientes utilizan software cliente para acceder al correo electrónico.
Web | El servidor web ejecuta software de servidor web. Los clientes utilizan el software del navegador para acceder a las páginas web.
Archivo | El servidor de archivos almacena archivos corporativos y de usuario. Los dispositivos cliente acceden a estos archivos.
Notes: 1 – Redes hoy
1.2 – Componentes de red
1.2.1— Roles de host

## Slide 8: Componentes de red Redes Peer to Peer
Es posible que un dispositivo sea un cliente y un servidor en una red de este tipo. Este diseño solo se recomienda para redes muy pequeñas.
Ventajas | Desventajas
Fácil de configurar | La administración no está centralizada
Menos complejo | No son tan seguras
Reduce los costos | No son escalables
Se utiliza para tareas simples: transferir archivos y compartir impresoras | Rendimiento más lento
Notes: 1 – Redes hoy
1.2 – Componentes de red
1.2.2 – Punto a Punto

## Slide 9: Componentes de red Dispositivos finales
  Un dispositivo final es el punto donde un mensaje se origina o se recibe. Los datos se originan con un dispositivo final, fluyen por la red y llegan a un dispositivo final.
Notes: 1 – Redes hoy
1.2 – Componentes de red
1.2.3 – Dispositivos finales

## Slide 10: Componentes de red Dispositivos de red intermedios
Un dispositivo intermediario interconecta dispositivos finales. Los ejemplos incluyen switches, puntos de acceso inalámbrico, routers y firewalls.
El reenvio de los datos que fluyen a través de una red es la función de un dispositivo intermediario. Esto incluye:
  Volver a generar y transmitir las señales de datos.
  Mantener información sobre qué vías existen en la red.
  Notificar a otros dispositivos de los errores y las fallas de comunicación.
Notes: 1 – Redes hoy
1.2 – Componentes de red
1.2.4 – Dispositivos de red intermedios

## Slide 11: Componentes de red Medios de red
La comunicación a través de una red se efectúa a través de un medio físico que permite que un mensaje viaje desde el origen hacia el destino.
Tipos de medios | Descripción
Alambres de metal dentro de cables | Utiliza impulsos eléctricos.
Fibras de vidrio o plástico dentro de los cables (cable de fibra óptica) | Utiliza pulsos de luz.
Transmisión inalámbrica | Utiliza modulación de frecuencias específicas de ondas electromagnéticas.
Notes: 1 – Redes hoy
1.2 – Componentes de red
1.2.5 – Medios de red
1.2.6 – Verifique su comprensión - Componentes de red

## Slide 12: 1.3 Representaciones de red y topologías
Notes: 1 – Redes hoy
1.3 – Representaciones de red y topologías

## Slide 13: Representaciones de red y topologías Representaciones de red
Los diagramas de red, con frecuencia, denominados diagramas de topología, utilizan símbolos para representar los dispositivos dentro de la red.
Los términos importantes a conocer incluyen:
    Tarjeta de interfaz de red (NIC)
    Puerto físico
    Interfaz
    Nota: A menudo, los términos puerto e interfaz se usan indistintamente
Notes: 1 – Redes hoy
1.3 – Representaciones de red y topologías
1.3.1 – Representaciones de red

## Slide 14: Representaciones de red y topologías Diagramas de topología
Los diagramas de topología física ilustran la ubicación física de los dispositivos intermedios y la instalación de cables.
Los diagramas de topología lógica ilustran dispositivos, puertos y el esquema de direccionamiento de la red.
Notes: 1 – Redes hoy
1.3 – Representaciones de red y topologías
1.3.2 – Diagramas de topología
1.3.3 — Compruebe su comprensión — Representación de redes y topologías

## Slide 15: 1.4 Tipos comunes de redes
Notes: 1 – Redes hoy
1.4 – Tipos comunes de redes

## Slide 16: Tipos comunes de redes Redes de múltiples tamaños
Las redes domésticas pequeñas conectan algunas computadoras entre sí y con Internet.
Las redes SOHO permiten que una computadora dentro de una oficina en el hogar o una oficina remota se conecte a una red corporativa.
Las redes medianas a grandes incluyen muchos lugares con cientos o miles de computadoras interconectadas.
Redes mundiales: conecta cientos de millones de computadoras en todo el mundo, como Internet
Casa pequeña o SOHO
Redes Medianas y Grandes
Notes: 1 – Redes hoy
1.4 – Tipos comunes de redes
1.4.1 – Redes de muchos tamaños

## Slide 17: Tipos comunes de redes LAN y WAN
Las infraestructuras de red pueden variar en gran medida en términos de:
  El tamaño del área que abarcan.
  La cantidad de usuarios conectados.
  La cantidad y los tipos de servicios disponibles.
  El área de responsabilidad
Los dos tipos de redes más comunes son los siguientes:
  Red de área local (LAN)
  Red de área amplia (WAN).
Notes: 1 – Redes hoy
1.4 – Tipos comunes de redes
1.4.2 – LANs y WANs

## Slide 18: Tipos comunes de redes LAN y WAN (continuación)
Una LAN es una infraestructura de la red que abarca un área geográfica pequeña.
Una WAN es una infraestructura de la red que abarca un área geográfica extensa.
LAN | WAN
Interconectar dispositivos finales en un área limitada. | Interconectar LAN en amplias áreas geográficas.
Administrado por una sola organización o individuo. | Generalmente administrado por uno o más proveedores de servicios.
Proporcionar ancho de banda de alta velocidad a dispositivos internos. | Por lo general, proporciona enlaces de menor velocidad entre las LAN.
Notes: 1 – Redes hoy
1.4 – Tipos comunes de redes
1.4.2 — LAN y WAN (continuación)

## Slide 19: Tipos comunes de redes Internet
Internet es una colección mundial de redes LAN interconectadas por redes WAN.
Las redes LAN se conectan entre sí mediante redes WAN.
Las WAN pueden usar cables de cobre, cables de fibra óptica y transmisiones inalámbricas.
Internet no pertenece a una persona o un grupo. Los siguientes organizaciones ayudan a mantener la estructura en Internet:
  IETF (estandarización de protocolos y procesos)
  ICANN (asignación de ´nombres y números)
  IAB (monitoreo y desarrollo de internet)
Notes: 1 – Redes hoy
1.4 – Tipos comunes de redes
1.4.3 — Internet

## Slide 20: Tipos comunes de redes Intranets y Extranets
Una intranet es una colección privada de LAN y WAN internas de una organización que debe ser accesible solo para los miembros de la organización u otros con autorización.
Una organización puede utilizar una red extranet para proporcionar un acceso seguro a su red por parte de personas que trabajan para otra organización y que necesitan tener acceso a sus datos en su red.
Notes: 1 – Redes hoy
1.4 – Tipos comunes de redes
1.4.4 – Intranets y Extranets
1.4.5 – Verifique su comprensión - Tipos comunes de redes

## Slide 21: 1.5 Conexiones de internet
Notes: 1 – Redes hoy
1.5 – Conexiones de internet

## Slide 22: Conexiones a Internet Tecnologías de acceso a Internet
Hay muchas formas de conectar usuarios y organizaciones a Internet:
  Los servicios más utilizados para los usuarios domésticos y SOHO incluyen cablemodem, ADSL,FTTH redes WAN inalámbricas y servicios móviles.
  Organizaciones necesitan conexiones más rápidas para admitir mas y mejores servicios.
  Por lo general, los proveedores de servicios (SP) son quienes proporcionan interconexiones de nivel empresarial y pueden incluir DSL empresarial, líneas arrendadas y red Metro Ethernet.
Notes: 1 – Redes hoy
1.5 – Conexiones de internet
1.5.1 – Tecnologías de acceso a Internet

## Slide 23: Conexiones de Internet Home and Small Office Conexiones de Internet
Conexión | Descripción
Cable | Internet de alto ancho de banda, siempre encendido, ofrecido por los proveedores de servicios de televisión por cable.
DSL | Ancho de banda alto, siempre conectado, conexión a Internet que se ejecuta a través de una línea telefónica.
Red celular | utiliza una red de telefonía celular para conectarse a internet.
Satélite | gran beneficio para las zonas rurales sin proveedores de servicios de Internet.
Dial-Up | Opción económica de bajo ancho de banda que utiliza un módem.
Notes: 1 – Redes hoy
1.5 – Conexiones de internet
1.5.2 – Conexiones a Internet para oficinas pequeñas y oficinas en el hogar

## Slide 24: Conexiones de Internet Negocios Conexiones de Internet
Las conexiones empresariales corporativas pueden requerir:
  Mayor ancho de banda
  Conexiones dedicadas
  Servicios gestionados
Tipo de conexión | Descripción
Línea dedicada arrendada | Estos son circuitos reservados dentro de la red del proveedor de servicios que conectan oficinas distantes con redes privadas de voz y / o datos.
WAN Ethernet | Esto extiende la tecnología de acceso LAN a la WAN.
DSL | Business DSL está disponible en varios formatos, incluidas las líneas de suscriptor digital simétrico (SDSL).
Satélite | Esto puede proporcionar una conexión cuando una solución cableada no está disponible.
Notes: 1 – Redes hoy
1.5 – Conexiones de internet
1.5.3 – Conexiones a Internet empresariales

## Slide 25: Conexiones a Internet La red convergente
Antes de las redes convergentes, una organización habría sido cableada por separado para el teléfono, el vídeo y los datos. Cada una de estas redes usaría diferentes tecnologías para transportar la señal.
Cada una de estas tecnologías utilizaría un conjunto diferente de reglas y estándares.
Notes: 1 – Redes hoy
1.5 – Conexiones de internet
1.5.5 – La red convergente

## Slide 26: Conexiones a Internet La red convergente (cont.)
Las redes de datos convergentes transportan múltiples servicios en un enlace que incluyen:
  Datos
  Voz
  Video
Las redes convergentes pueden entregar datos, voz y video a través de la misma infraestructura de red. La infraestructura de la red utiliza el mismo conjunto de reglas y normas.
Notes: 1 – Redes hoy
1.5 – Conexiones de internet
1.5.5 — La red convergente (Cont.)

## Slide 27: Conexiones a Internet Video - Descargue e instale Packet Tracer
Este vídeo mostrará el proceso de descarga e instalación de Packet Tracer.
Notes: 1 – Redes hoy
1.5 – Conexiones de internet
1.5.5 – Video - Descargue e instale Packet Tracer

## Slide 28: Conexiones a Internet Video - Introducción a Cisco Packet Tracer
Este video cubrirá lo siguiente:
Navegar por la interfaz Packet Tracer
Personalizar la interfaz de trazador de paquetes
Notes: 1 – Redes hoy
1.5 – Conexiones de internet
1.5.6 — Vídeo — Introducción a Cisco Packet Tracer

## Slide 29: Conexiones de internet Packet Tracer – Representación de red
En este trazador de paquetes hará lo siguiente:
  El modelo de red en esta actividad incluye muchas de las tecnologías que llegará a dominar en sus estudios en CCNA
Nota: No es importante que comprenda todo lo que vea y haga en esta actividad.
Notes: 1 – Redes hoy
1.5 – Conexiones de internet
1.5.7 – Packet Tracer – Representación de red

## Slide 30: 1.6 Redes confiables
Notes: 1 – Redes hoy
1.6 – Redes confiables

## Slide 31: Red confiable Arquitectura de red
La arquitectura de red se refiere a las tecnologías que admiten la infraestructura que mueve los datos a través de la red.
Existen cuatro características básicas que las arquitecturas subyacentes deben abordar para cumplir con las expectativas del usuario:
  Tolerancia a fallas
  Escalabilidad
  Calidad de servicio (QoS)
  Seguridad
Notes: 1 – Redes hoy
1.6 – Redes confiables
1.6.1 – Red de arquitectura

## Slide 32: Red confiable Tolerancia a fallas
Una red con tolerancia a fallas disminuye el impacto de una falla al limitar la cantidad de dispositivos afectados. Para la tolerancia a fallas, se necesitan varias rutas.
Las redes confiables proporcionan redundancia implementando redes de paquetes conmutados:
  La conmutación por paquetes divide el tráfico en paquetes que se enrutan a través de una red.
  En teoría, cada paquete puede tomar una ruta diferente hacia el destino.
Esto no es posible con las redes conmutadas por circuitos que establecen circuitos dedicados.
Notes: 1 – Redes hoy
1.6 – Redes confiables
1.6.2 – Tolerancia a fallos

## Slide 33: Red confiable Escalabilidad
Una red escalable puede expandirse fácil y rápidamente para admitir nuevos usuarios y nuevas aplicaciones sin afectar el rendimiento de los servicios de los usuarios actuales.
Los diseñadores de redes siguen normas y protocolos aceptados para hacer que las redes sean escalables.
Notes: 1 – Redes hoy
1.6 – Redes confiables
1.6.3 – Escalabilidad

## Slide 34: Red confiable Calidad de servicio
Las transmisiones de voz y vídeo demandan mas de la red por los servicios que se proporcionan.
La calidad de servicio (QoS) es el principal mecanismo que se utiliza para garantizar la entrega confiable de contenido a todos los usuarios.
Con la implementación de una política de QoS, el router puede administrar más fácilmente el flujo del tráfico de voz y de datos.
Notes: 1 – Redes hoy
1.6 – Redes confiables
1.6.4 – Calidad de servicio

## Slide 35: Red confiable Seguridad de la red
Existen dos tipos principales de seguridad de la red que se deben abordar:
  Seguridad de la infraestructura de la red
  Seguridad de la información
Tres objetivos de seguridad de la red:
  Confidencialidad: solo los destinatarios deseados pueden leer los datos
  Integridad: garantía de que los datos no se alteraron durante la transmisión
  Disponibilidad: garantía del acceso confiable y oportuno a los datos por parte de los usuarios autorizados
Notes: 1 – Redes hoy
1.6 – Redes confiables
1.6.5 — Seguridad de la red
1.6.6 — Compruebe su comprensión — Redes fiables

## Slide 36: 1.7 Tendencias de red
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red

## Slide 37: Tendencias de red Tendencias recientes
Las redes se deben ajustar y transformar continuamente para poder mantenerse al día con las nuevas tecnologías, dispositivos, y servicios que se lanzan al mercado de manera constante.
Existen muchas nuevas tendencias de red que afectarán a organizaciones y consumidores:
  Traiga su propio dispositivo (BYOD)
  Colaboración en línea
  Comunicaciones de video
  Computación en la nube
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red
1.7.1 — Tendenciasrecientes

## Slide 38: Tendencias de red Trae tu propio dispositivo
Trae tu propio dispositivo (BYOD) permite a los usuarios usar sus propios dispositivos, dándoles más oportunidades y una mayor flexibilidad.
BYOD permite a los usuarios finales tener la libertad de utilizar herramientas personales para comunicarse y acceder a información mediante los siguientes dispositivos:
  Computadoras portátiles
  Netbooks
  Tablets
  Smartphones
  Lectores de libros electrónicos
BYOD significa que se puede usar cualquier dispositivo, de cualquier persona, en cualquier lugar.
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red
1.7.2 – Bring Your Own Device (BYOD)

## Slide 39: Tendencias de red Colaboración en línea
Colaborar y trabajar con otros a través de la red en proyectos conjuntos.
Las herramientas de colaboración, incluido Cisco WebEx, brindan a los usuarios una forma de conectarse e interactuar instantáneamente.
La colaboración es una prioridad muy alta para las empresas y en la educación.
Cisco Webex Teams es una herramienta de colaboración multifuncional.
  Enviar mensajes instantáneos
  Publicar imágenes
  Publicar vídeos y enlaces
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red
1.7.3 – Colaboración en línea

## Slide 40: Tendencias de red Comunicación por video
Las videollamadas se realizan a cualquier persona, independientemente de dónde se encuentren.
La videoconferencia es una herramienta poderosa para comunicarse con otros.
El vídeo se está convirtiendo en un requisito crítico para una colaboración eficaz.
Cisco TelePresence permite trabajar con todos, en todas partes.
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red
1.7.4 – Comunicación por video

## Slide 41: Tendencias de red Computación en la nube
La computación en la nube nos permite almacenar archivos personales o respaldar nuestros datos en servidores a través de Internet.
  También se puede acceder a las aplicaciones mediante la nube.
  Permite a las empresas entregar servicios/información a cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo.
La computación en la nube es posible gracias a los centros de datos.
  Las empresas más pequeñas que no pueden costear sus propios centros de datos, arriendan servicios de servidores y almacenamiento de organizaciones con centro de datos más grandes en la nube.
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red
1.7.6 – Computación en la nube

## Slide 42: Tendencias de red Computación en la nube (Cont.)
Cuatro tipos de nubes:
  Nubes públicas: Disponible para el público en general a través de un modelo de pago por uso o de forma gratuita.
  Nubes privadas: Destinado a una organización o entidad específica como el gobierno.
  Nubes híbridas: Están compuestas por dos o más tipos de nubes; por ejemplo, mitad personalizada y mitad pública.
  Nubes personalizadas
    Creado para satisfacer las necesidades de una industria específica, como la atención médica o los medios de comunicación.
    Puede ser privado o público.
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red
1.7.6 — Computación en la nube (cont.)

## Slide 43: Tendencias de red Tendencias tecnológicas en el hogar
  La tecnología del hogar inteligente es una tendencia en alza que permite que la tecnología se integre a los dispositivos que se utilizan a diario, lo que permite que se interconecten con otros dispositivos.
  Los hornos podrían reconocer cuándo cocinar una comida para usted mediante la comunicación con su calendario para saber la hora en la que tiene programado regresar a casa.
  La tecnología de hogar inteligente se está desarrollando actualmente para todas las habitaciones dentro de una casa.
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red
1.7.7 – Tecnología Tendencias en el hogar

## Slide 44: Tendencias de red Redes de línea eléctrica
  Las redes por línea eléctrica pueden permitir que los dispositivos se conecten a una red LAN donde los cables de la red de datos o las comunicaciones inalámbricas no son una opción viable.
  Con un adaptador estándar de línea eléctrica, los dispositivos pueden conectarse a la red LAN donde haya un tomacorriente mediante el envío de datos en determinadas frecuencias.
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red
1.7.8 – Redes por línea eléctrica

## Slide 45: Tendencias de red Banda ancha inalámbrica
  Además de DSL y cable, la conexión inalámbrica es otra opción utilizada para conectar hogares y pequeñas empresas a Internet.
    El proveedor de servicios de Internet inalámbrico (WISP), que se encuentra con mayor frecuencia en entornos rurales, es un ISP que conecta a los suscriptores a zonas activas o puntos de acceso designados.
    La banda ancha inalámbrica es otra solución para el hogar y las pequeñas empresas.
      Utiliza la misma tecnología de red celular que utiliza un Smartphone.
      Se instala una antena fuera del hogar, que proporciona conectividad inalámbrica o por cable a los dispositivos en el hogar.
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red
1.7.9 – Banda ancha inalámbrica
1.7.10 – Verifique su comprensión - Tendencias de red

## Slide 46: 1.8 Seguridad de la red
Notes: 1 – Redes hoy
1.8 — Seguridad de la red

## Slide 47: Seguridad de la red Amenazas de seguridad
  La seguridad de la red es una parte fundamental de la red sin importar su tamaño.
  La seguridad de la red que se implementa debe tener en cuenta el entorno y proteger los datos, pero, a su vez, debe permitir la calidad de servicio que se espera de la red.
  La protección de la red incluye muchos protocolos, tecnologías, dispositivos, herramientas y técnicas para proteger los datos y mitigar amenazas.
  Los vectores de amenazas pueden ser externos o internos.
Notes: 1 – Redes hoy
1.8 — Seguridad de la red
1.8.1 – Amenazas de seguridad

## Slide 48: Seguridad de la red Amenazas de seguridad (Cont.)
  Amenazas externas:
    Virus, gusanos y caballos de Troya
    Spyware y adware
    Ataques de día cero
    Ataques de actores de amenazas
    Ataques por denegación de servicio
    Intercepción y robo de datos
    Robo de identidad
  Amenazas internas:
    dispositivos perdidos o robados
    uso indebido accidental por parte de los empleados
    empleados malintencionados
Notes: 1 – Redes hoy
1.8 — Seguridad de la red
1.8.1 – Amenazas de seguridad (Cont.)

## Slide 49: Seguridad de la red Soluciones de seguridad
La seguridad debe implementarse en varias capas y debe utilizarse más de una solución de seguridad.
Componentes de seguridad de la red para la red de oficinas en el hogar o de pequeñas oficinas:
    Se debe instalar un software antivirus y antispyware en los dispositivos finales.
    El filtrado de firewall se utiliza para bloquear accesos no autorizados a la red.
Notes: 1 – Redes hoy
1.8 — Seguridad de la red
1.8.2 – Soluciones de seguridad

## Slide 50: Seguridad de la red Soluciones de seguridad (Cont.)
  Las redes más grandes tienen requisitos de seguridad adicionales:
    Sistema de firewall dedicado
    Listas de control de acceso (ACL)
    Sistemas de prevención de intrusiones (IPS)
    Redes privadas virtuales (VPN)
  El estudio de la seguridad de la red comienza con una comprensión clara de la infraestructura subyacente de conmutación y enrutamiento.
Notes: 1 – Redes hoy
1.8 — Seguridad de la red
1.8.2 — Soluciones de seguridad (cont.)
1.8.3 – Verifique su comprensión - Seguridad de red

## Slide 51: 1.9 El profesional de TI
Notes: 1 – Redes hoy
1.9 — El profesional de TI

## Slide 52: El profesional de TI CCNA
  La certificación Cisco Certified Network Associate (CCNA):
    demuestra que usted tiene un conocimiento de las tecnologías fundamentales
    le asegura mantenerse con las habilidades necesarias para la adopción de tecnologías actuales y futuras.
  El nuevo enfoque del CCNA:
    Temas de seguridad y fundamentos de IP
    Inalámbrica, virtualización, automatización y programabilidad de red.
  Nuevas certificaciones de DevNet en los niveles asociado, especialista y profesional para validar sus habilidades de desarrollo de software.
  La certificación especializada valida sus habilidades de acuerdo con su rol laboral y sus intereses.
Notes: 1 – Redes hoy
1.9 — El profesional de TI
1.9.1 — CCNA
Diagrama de https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1993077

## Slide 53: El profesional de TI Puestos de Trabajo de Redes
En www.netacad.com puede hacer clic en el menú Carreras y, a continuación, seleccionar Oportunidades de empleo.
  Encuentre oportunidades de empleo utilizando el Talent Bridge Matching Engine.
  Busque trabajos con Cisco, socios y distribuidores de Cisco que buscan alumnos y ex alumnos de Cisco Networking Academy.
Notes: 1 – Redes hoy
1.9 — El profesional de TI
1.9.2 — Trabajos de creación de redes

## Slide 54: 1.10 - Módulo de práctica y cuestionario
Notes: 1 – Redes hoy
1.10 – Módulo de Práctica y Prueba

## Slide 55: Práctica del módulo y cuestionario ¿Qué aprendí en este módulo?
    A través del uso de redes, estamos conectados como nunca antes.
    Todas las computadoras que están conectadas a una red y participan directamente en la comunicación de la red se clasifican como hosts.
    Los diagramas de redes a menudo usan símbolos para representar los diferentes dispositivos y conexiones que forman una red.
    Un diagrama proporciona una manera fácil de comprender cómo se conectan los dispositivos en una red grande.
    Los dos tipos de infraestructuras de red son las redes de área local (LAN) y las redes de área amplia (WAN).
    Las conexiones a Internet de SOHO incluyen cable, DSL, celular, satélite y telefonía por Dial-up.
    Las conexiones a Internet de negocios incluyen Línea dedicada arrendada, Metro Ethernet, Business DSL y Satélite.
Notes: 1 – Redes hoy
1.10 – Módulo de Práctica y Prueba
1.10.1 – ¿Qué aprendí en este módulo?

## Slide 56: Módulo de Práctica y Prueba ¿Qué aprendió en este módulo? (Cont.)
    La arquitectura de red se refiere a las tecnologías que soportan la infraestructura y los servicios y reglas programadas, o protocolos, que mueven datos a través de la red.
    Hay cuatro características básicas de la arquitectura de red: tolerancia a fallos, escalabilidad, calidad de servicio (QoS) y seguridad.
    Tendencias recientes de redes que afectan a organizaciones y consumidores: Traiga su propio dispositivo (BYOD), colaboración en línea, videocomunicaciones y computación en la nube.
    Existen varias amenazas externas e internas comunes a las redes.
    Las redes más grandes y las redes corporativas utilizan antivirus, antispyware y filtrado de firewall, pero también tienen otros requisitos de seguridad: sistemas de firewall dedicados, listas de control de acceso (ACL), sistemas de prevención de intrusiones (IPS) y redes privadas virtuales (VPN).
    La certificación Cisco Certified Network Associate (CCNA) demuestra su conocimiento de las tecnologías fundamentales.
Notes: 1 – Redes hoy
1.10 – Módulo de Práctica y Prueba
1.10.1 – ¿Qué aprendí en este módulo? (continuación)
1.10.2 – Prueba de módulo

## Slide 57: Módulo 1 Nuevos términos y comandos
Uso compartido de archivos entre pares Oficinas pequeñas y oficinas en el hogar o SOHO Red mediana a grande Servidor Cliente Redes entre pares Dispositivo final Dispositivo intermediario Medio Tarjeta de interfaz de red (NIC) Puerto físico Interfaz Diagrama topológico físico | Diagrama de topología lógica Red de área local (LAN) Red de área extensa (WAN) Internet Intranet Extranet Proveedor de servicios de Internet (ISP) Redes convergentes Arquitectura de redes Red tolerante a fallas Red conmutada por paquetes Red conmutada por circuitos Red escalable Calidad de servicio (QoS) | Ancho de banda de red Bring Your Own Device (BYOD) Colaboración Computación en la nube Nubes privadas Nubes híbridas Nubes públicas Nubes personalizadas Centro de datos Tecnología del hogar inteligente Redes por línea eléctrica Proveedor de servicios de Internet inalámbricos (WISP) Arquitectura de redes
Notes: 1 – Redes hoy
Nuevos términos y comandos